AD4C  Yaesu FT-950  ESSB settings

Without Processor

Menu 064…………TX BPF…………1-30  (100 to 3000 Hz)

Menu 065                LSB CAR             minus 200 (only for RX)

Menu 066                USB CAR             minus 200 (only for RX)

Menu 091                EQ1 FRQ           100

Menu 092                EQ1 LVL              10

Menu 093                EQ1 BW                1

Menu 094                EQ2 FRQ            1500

Menu 095                EQ2 LVL               10

Menu 096                EQ2 BW                 1

Menu 097                EQ3 FRQ             3200

Menu 098                EQ3 LVL                10

Menu 099                EQ3 BW                  1

With Processor

Menu 100               PE1 FRQ                100

Menu 101               PE1 LVL                minus 10

Menu 102               PE1 BW                  1

Menu 103               PE2 FRQ                1500

Menu 104               PE2 LVL                10

Menu 105               PE2 BW                  1

Menu 106               PE3 FRQ                3000

Menu 107               PE3 LVL                10

Menu 108               PE3 BW                  1
Menu 109               PROC LVL            between zero and 10

Monitor yourself on another radio and adjust level to get clean non distorded Tx audio with no more than 5 to 6 db of compression.In my case I left it at zero.This radio come from factory with excessive audio level with  compressor ON and it sound distorded.

Enjoy the great TX/RX audio from this FT-950 as I am mine.73

Hector

AD4C

Lake Worth,FL